11. melléklet

VÉDŐRUHA

Sötétkék antisztatikus, nagy kopásállóságú, korlátozott hő-, láng- és vegyszerálló védőruha

MŰSZAKI LEÍRÁSA

1. Külalak leírás

Dzseki (zubbony):

A béleletlen dzseki fekvőgallérral készül. Az elöl csúcsban végződő gallér kiflis kialakítású. Eleje a gallérfelvarrás vonalától az aljáig húzózárral és a takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródik.

Eleje külön rászabott, dupla vállrésszel készül. Jobb és bal elején, mellmagasságban takart húzózáras, szögletes foltzseb van kétsorosan feltűzve, melynek felső széle a vízszintes szabásvonalba fogott. Jobb mellzsebre a húzózár fölé hurkos tépőzár van varrva, amely a ruha viselőjének „név” elhelyezésére szolgál. Derékvonal alatt ferde benyúlású, húzózárral záródó, egyszegélyes bevágott zseb található.

Egy részből szabott hátán középen „ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET” fehér színű nyomott felirat található. A hátán a vállvarrásból kiinduló, az oldalak felé néző bőséghajtás van kialakítva. A hajtásszéleken tűzött bőséghajtások alsó vége az aljapántba fogott. Az aljapánt fölött a bőséghajtások hajtásszélessége ferdén letűzött.

Bal ujján a vállvarrástól lefelé 10 cm-re a karjelzés rögzítésére tépőzár bolyhos oldala felvarrva. Kétvarrásos ujja alja középvonalban tűzött gumizással és takart húzózáras hasítékkal készül. A nyitható részben bevarrt bőségháromszög található.

Hátközépen egy akasztó van a gallérfelvarrás vonalába fogva.

Az alja pántba fogott. A jobb és a baloldalon az aljapántba húzott gumiszalag szabályozza az aljabőséget. A gumírozott rész a középvonalon, végig tűzött.

Gyakorló mellesnadrág:

Magasított derék-, mell- és hátrésszel kialakított kantáros nadrág. Az elejeközepén húzózárral és a takarópánt felső végén elhelyezett tépőzárral záródik.

A bal oldali mellrészen egy tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van egysorosan feltűzve. A zsebfedő felső széle a mellrész felső szélére illeszkedik. A mellrész és a szegőpánt varrásvonalában, felül egy kantárfül és csatalátét van befogva a csat egyik felének rögzítésére. A hátrész és a szegőpánt varrásvonalába fogott vállpántok a csat másik felével rögzíthetők, hosszuk méretre állítható. A kantárok hátul rögzítetten keresztezik egymást, a keresztezés és a magasított hátrész között egy befűzött gumiszalag biztosítja a kényelmes mozgást.

Derékvonalon, kívülről egy gumiház van feltűzve, melyben gumiszalag fut.

Derékvonal alatt, jobb és bal elején tépőzárral záródó, zsebfedős, ferde benyúlású foltzseb van kétsorosan feltűzve. A zsebek és a zsebfedő felső széle a gumiházba, egyik oldaluk pedig a külső oldalvarrásba fogott. Alattuk, combrészen a külső oldalvarrásra helyezve egy-egy tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb van egysorosan feltűzve.

A nadrág alja középvonalban tűzött gumizással és takart húzózáras hasítékkal készül. A nyitható részben bevarrt bőségháromszög található.

2. Modellrajzok:

Dzseki (zubbony):

Gyakorló mellesnadrág:

3. Felhasznált anyagok, kellékek

| Anyag, kellék megnevezése | Szín | Jellemzők |
| --- | --- | --- |
| Alapanyag | sötétkék | Nomex Comfort 1100 FC korlátozott lángterjedésű szövet, sűrűsége 220 g/m² ± 5 g/ m², alapanyag összetétele 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% P140 (szénszál) |
| Varrócérna | fekete | Nyersanyag: meta-aramid |
| Tépőzár | fekete | Szélesség: 20 mm |
| Húzózár | fekete | S 60-as, műanyag, bontható S 40-es, műanyag, zárt |
| Gumiszalag | fehér | 2cm széles, PES 4cm széles, PES |
| Csat | fekete | PAN 40 |
| Gomb | fekete | MR 1/28-as, hőre keményedő |

Alapvető ergonómiai és egészségügyi követelményeknek való megfelelőség:

A védőruhák alapanyaga és a kellék anyagai nem tartalmaznak olyan összetevőket, amelyekről köztudott vagy gyanítható, hogy károsan hatnak az egészségre (pl. allergiát okoznak). A védőruhák kialakítása ergonómiai szempontból az MSZ EN 340:2004 szabvány előírásainak figyelembe vételével történt.

4. Varrások alaki, és méretjellemzői

Összeállító varrások típusai:

- Kettős hajtogatókészülékkel készült, kétsoros, kettős láncöltésű varrat (lapos varrás).
- Biztonsági varrat (kettős láncöltés + háromfonalas szegőöltés) egysoros huroköltésű tűzéssel.
- Biztonsági varrat (kettős láncöltés + háromfonalas szegőöltés).

A ruha varratai huroköltésű vagy láncöltésű varrattal összevarrva. A háta ülep kéttűs kétfonalas láncöltésű varrógéppel készül (lapos varrás) vagy ezzel egyenértékű varrattal.

Varrásszélesség:

| Méréshelyek | cm |
| --- | --- |
| Összeállító varrások | 1 |
| Stircelés | 0,7 |

Öltéssűrűségek:

| Öltéstípus | Öltéssűrűség |
| --- | --- |
| Huroköltés | 4 - 5 öltés/ cm |
| Szegővarrat | 4 - 5 öltés/ cm |
| Kétfonalas láncöltés | 3 - 6 öltés/ cm |

Toldások: Toldás nem megengedett.

Fonalirány: Az MSZ 11692 előírásai szerint.

5. Védelmi képesség

A védőruhák hő- és lánghatás továbbá folyékony vegyszerek ellen nyújtanak védelmet. Alapanyaguk antisztatikus (elektrosztatikus disszipatív), ezért robbanásveszélyes helyen és gyúlékony anyag közelében is használhatók, a használati utasítás betartásával.

Hő és láng elleni védelem:

A védőruhák megfelelnek az MSZ EN ISO 11612:2009 (EN ISO 11612:2008) szabvány követelményeinek. Alapanyaguk korlátozott lángterjedésű szövet, melynél a szabványos vizsgálat során utánlángolás, utánizzás, lyukképződés nincs, lángoló vagy olvadt hulladék nem keletkezik. Használhatják hő hatásának kitett dolgozók olyan helyeken, ahol a következő teljesítményszintek elegendőek.

| EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 F1 |  | Teljesítményszintek az MSZ EN ISO 11612:2009 szerint: Korlátozott lángterjedés: A1 (megfelel felületi gyújtásra) Konvektív hő (láng általi hőátadás) elleni védelem: B1 (1-es szint, min. 4 s) Sugárzó hő elleni védelem: C1 (1-es szint, min. 7 s) Kontakt hő elleni védelem: F1 (1-es szint, min. 5 s) |
| --- | --- | --- |

Elektrosztatikus jellemzők:

A védőruhák megfelelnek az MSZ EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008) szabvány követelményeinek.

| EN 1149-5:2008 |  | Vizsgálati módszer: A védőruhák alapanyaga az EN 1149-3:2004 szabvány 2. módszere szerint lett vizsgálva (töltéscsillapodás vizsgálata). Vizsgálati eredmények Átlagos felezési idő: t50 < 0,01 sec Védelmi tényező: S = 0,76 Követelmény: t50 <4 s vagy S > 0,2 |
| --- | --- | --- |

Folyékony vegyszerek elleni védelem:

A védőruhák korlátozott védelmet nyújtanak folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek rövid ideig tartó, kisnyomású folyadéksugarával, kismértékű permetezésével valamint kis mennyiségű folyadék fröccsenésével szemben védenek. Nem nyújtanak védelmet hosszabb ideig tartó vagy erős folyadéksugárral szemben. Megfelelő mechanikai tulajdonságokkal bírnak kopásállóság, tépőerő, szakítóerő, átlyukasztással szembeni ellenállás és varrat szakítóerő tekintetében.

| EN 13034:2005 PB [6]. típus |  | A védőruhák megfelelnek az MSZ EN 13034:2005 (EN 13034:2005) szabvány szerinti PB[6] típusú (testrészeket védő) védőruházat követelményeinek: Nem lettek alávetve a szabvány 5.2. szakasza szerinti (enyhe permet formájú folyadék áthatolásával szembeni ellenállás) vizsgálatnak. A varratok nem folyadékzáróak, a tűlyukak és a varrócérna gyengítik a folyadékbehatolással szembeni ellenállást. |
| --- | --- | --- |

A védőruhák alkalmazása csak olyan helyeken ajánlott, ahol a kockázat elég kicsi ahhoz, hogy a leírt korlátozások ellenére is biztonságosan használhatók.

Teljesítményszintek (osztályok) az MSZ EN 13034:2005 szerint:

Az alapanyag folyadékbehatolással szembeni ellenállása (5 mosás után)

| Folyékony vegyszerek | Teljesítményszint (osztály) |
| --- | --- |
|  | Folyadék lepergetés | Folyadékbehatolás |
| 30%-os kénsav | 3 | 3 |
| 10%-os nátriumhidroxid | 3 | 3 |
| orto-xilol (o-Xylene) | x | x |
| n-butilalkohol (Butan-1-ol) | x | x |

x: nem volt vizsgálat

Az alapanyag és a varratok mechanikai jellemzői

| Vizsgált jellemző | Teljesítményszint (osztály) |
| --- | --- |
| Kopásállóság | 6 |
| Tépőerő (továbbszakító erő) | 5 |
| Szakítóerő | 6 |
| Átlyukasztással szembeni ellenállás | 2 |
| Gyulladással szembeni ellenállás | megfelel |
| Varrat szakítóerő | 5 |

6. Megjelölés, csomagolás

Megjelölő címke:

A védőruhák mindkét részében (a dzsekiben és a gyakorló mellesnadrágban) megjelölő címke található.

A címke helye:

- dzseki: hátközépen a gallér felvarrás vonala alatt;

- gyakorló mellesnadrág: háta szegőrész varrásvonala alatt.

A címke tartalma:

- gyártó megnevezése;

- termék megnevezése;

- cikkszám;

- EK-jelölés;

- tájékoztatóra utaló jelkép;

- nyersanyag-összetétel;

- méretnagyság;

- védelmi képesség: jelképek, szabványok, szintek

- kezelési jelképsor.

A címke tartalma két részre is bontható, ilyenkor a megjelölés két, azonos helyre bevarrt címkén található.

Függőcímke:

Minden termékbe függőcímke kerül ideiglenes rögzítéssel, melyen az alábbi adatok találhatóak:

- a gyártó megnevezése;

- a termék neve;

- a termék cikkszáma;

- az alapanyag neve;

- nyersanyag-összetétel;

- gyártási évszám;

- méretnagyság.

Csomagolás: PE tasakba csomagolva, összehajtva, függőcímke láthatóan elhelyezve.

- Méretelőírások

A gyártott méretnagyságok megfelelnek az MSZ EN 13402-3 előírásainak.

A szimmetrikus alkatrészeknél a megengedett tűrésen belüli eltérés nem lehet különböző irányú.

Dzseki:

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 156-164 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Ujja h. kézelővel | 55,5 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 57,7 | 57,9 | 58,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 164-172 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Ujja h. kézelővel | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 172-180 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Ujja h. kézelővel | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 180-188 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Ujja h. kézelővel | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 | 65,2 | 65,4 | 65,6 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 188-196 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Ujja h. kézelővel | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 66,7 | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 196-204 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| Ujja h. kézelővel | 68 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69 | 69,2 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70 | 70,2 | 70,4 | 70,6 |

Gyakorló mellesnadrág:

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 156-164 |
| Készméret |
| N. belső szárhossz | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | 70 | 69,5 | 69 | 68,5 | 68 | 67,5 | 67 | 66,5 | 66 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 164-172 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | 71 | 70,5 | 70 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 172-180 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 81 | 80,5 | 80 | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 180-188 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 188-196 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 89,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 | 85,5 | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 196-204 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 92,5 | 92 | 91,5 | 91 | 90,5 | 90 | 89,5 | 89 | 88,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |

Fekete gyakorló „általános” védőruha

MŰSZAKI LEÍRÁSA

1. Külalak leírás

Dzseki (zubbony):

Eleje közepén húzózárral záródó, béleletlen zubbony. Fekvőgalléros, a gallér alatt patentos átgombolóval zárható.

Eleje vízszintes szabásvonallal készül. Mellrészen a szabásvonalba mindkét oldalon húzózáras, szögletes foltzseb van befogva. Jobb mellzsebre a húzózár fölé hurkos tépőzár van varrva, amely a ruha viselőjének „név” elhelyezésére szolgál. Az alsó részen ferde benyúlású, tépőzárral záródó zsebek találhatók.

Háta egy darabból szabott, közepén az „ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET” fehér szívű nyomott felirat található. Hátán a vállvarrásból kiinduló 1 – 1 megtűzött bőséghajtással készül.

A kabát hátán felirat szitanyomással elhelyezhető.

Kétvarrásos ujja alja két soros gumizással és húzózáras hasítékkal készül. Bal ujján a vállvarrástól lefelé 10 cm-re a karjelzés rögzítésére tépőzár bolyhos oldala felvarrva, alatta két részből szabott húzózáras foltzseb felvarrva.

Az ujja bevarrás alul szellőzőnyílással kialakított.

A gallér felvarrása hátközépen akasztó befogásával készül.

Az alja pántba fogott, oldalrészen kétsorosan gumírozott.

A zubbony belsejében méretnagyság és kezelési címke található, valamint a termékek szabványos gyártói papírcímkével vannak ellátva.

Gyakorló mellesnadrág:

Magasított derék-, mell- és hátrésszel kialakított kantáros nadrág. Az elejeközepén húzózárral és a takarópánt felső végén elhelyezett tépőzárral záródik.

A bal oldali mellrészen egy tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van egysorosan feltűzve. A zsebfedő felső széle a mellrész felső szélére illeszkedik. A mellrész és a szegőpánt varrásvonalában, felül egy kantárfül és csatalátét van befogva a csat egyik felének rögzítésére. A hátrész és a szegőpánt varrásvonalába fogott vállpántok a csat másik felével rögzíthetők, hosszuk méretre állítható. A kantárok hátul rögzítetten keresztezik egymást, a keresztezés és a magasított hátrész között egy befűzött gumiszalag biztosítja a kényelmes mozgást.

Derékvonalon, kívülről egy gumiház van feltűzve, melyben gumiszalag fut.

Derékvonal alatt, jobb és bal elején tépőzárral záródó, zsebfedős, ferde benyúlású foltzseb van kétsorosan feltűzve. A zsebek és a zsebfedő felső széle a gumiházba, egyik oldaluk pedig a külső oldalvarrásba fogott. Alattuk, combrészen a külső oldalvarrásra helyezve egy-egy tépőzárral záródó zsebfedős foltzseb van egysorosan feltűzve.

A nadrág alja középvonalban tűzött gumizással és takart húzózáras hasítékkal készül. A nyitható részben bevarrt bőségháromszög található.

2. Modellrajzok:

Dzseki (zubbony):

Gyakorló mellesnadrág :

3. Felhasznált anyagok, kellékek

| Anyag, kellék megnevezése | Szín | Jellemzők |
| --- | --- | --- |
| Alapanyag | fekete | Indestructible kevert szálas szövet, sűrűsége 220 g/m² ± 5 g/ m², alapanyag összetétele 65% PES, 35% pamut |
| Varrócérna | fekete | Nyersanyag: PES |
| Tépőzár | fekete | Szélesség: 20 mm |
| Húzózár | fekete | S 60-as, műanyag, bontható S 40-es, műanyag, zárt |
| Gumiszalag | fehér | 2cm széles, PES 4cm széles, PES |
| Csat | fekete | PAN 40 |
| Gomb | fekete | MR 1/28-as, hőre keményedő |

Alapvető ergonómiai és egészségügyi követelményeknek való megfelelőség:

A védőruhák alapanyaga és a kellék anyagai nem tartalmaznak olyan összetevőket, amelyekről köztudott vagy gyanítható, hogy károsan hatnak az egészségre (pl. allergiát okoznak). A védőruhák kialakítása ergonómiai szempontból az MSZ EN 340:2004 szabvány előírásainak figyelembe vételével történt.

4. Varrások alaki, és méretjellemzői

Összeállító varrások típusai:

- Kettős hajtogatókészülékkel készült, kétsoros, kettős láncöltésű varrat (lapos varrás);
- Biztonsági varrat (kettős láncöltés + háromfonalas szegőöltés) egysoros huroköltésű tűzéssel;
- Biztonsági varrat (kettős láncöltés + háromfonalas szegőöltés).

A ruha varratai huroköltésű vagy láncöltésű varrattal összevarrva. A háta ülep kéttűs kétfonalas láncöltésű varrógéppel készül (lapos varrás) vagy ezzel egyenértékű varrattal.

Varrásszélesség:

| Méréshelyek | cm |
| --- | --- |
| Összeállító varrások | 1 |
| Stircelés | 0,7 |

Öltéssűrűségek:

| Öltéstípus | Öltéssűrűség |
| --- | --- |
| Huroköltés | 4 - 5 öltés/ cm |
| Szegővarrat | 4 - 5 öltés/ cm |
| Kétfonalas láncöltés | 3 - 6 öltés/ cm |

Toldások:  Toldás nem megengedett.

Fonalirány:  Az MSZ 11692 előírásai szerint.

5. Védelmi képesség

A formaruha véd anyagok által okozott dörzsölő, koptat és mechanikus hatás ellen.

A formaruha megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008 (XII. 3) SZMM rendelet 4.§ meghatározottak szerinti 1. kategóriájú védőeszköznek, valamint az MSZ EN 340-nek.

6. Megjelölés, csomagolás

Megjelölő címke:

A védőruhák mindkét részében (a dzsekiben és a gyakorló mellesnadrágban) megjelölő címke található.

A címke helye:

- dzseki: hátközépen a gallér felvarrás vonala alatt;

- gyakorló mellesnadrág: háta szegőrész varrásvonala alatt.

A címke tartalma:

- gyártó megnevezése;

- termék megnevezése;

- cikkszám;

- EK-jelölés;

- tájékoztatóra utaló jelkép;

- nyersanyag-összetétel;

- méretnagyság;

- védelmi képesség: jelképek, szabványok, szintek;

- kezelési jelképsor.

A címke tartalma két részre is bontható, ilyenkor a megjelölés két, azonos helyre bevarrt címkén található.

Függőcímke:

Minden termékbe függőcímke kerül ideiglenes rögzítéssel, melyen az alábbi adatok találhatóak:

- a gyártó megnevezése;

- a termék neve;

- a termék cikkszáma;

- az alapanyag neve;

- nyersanyag-összetétel;

- gyártási évszám;

- méretnagyság.

Csomagolás: PE tasakba csomagolva, összehajtva, függőcímke láthatóan elhelyezve.

- Méretelőírások

A gyártott méretnagyságok megfelelnek az MSZ EN 13402-3 előírásainak.

A szimmetrikus alkatrészeknél a megengedett tűrésen belüli eltérés nem lehet különböző irányú.

Dzseki:

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 156-164 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Ujja h. kézelővel | 55,5 | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | 57,1 | 57,3 | 57,5 | 57,7 | 57,9 | 58,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 164-172 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Ujja h. kézelővel | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 172-180 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
| Ujja h. kézelővel | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 180-188 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Ujja h. kézelővel | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 | 65,2 | 65,4 | 65,6 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 188-196 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| Ujja h. kézelővel | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 66,7 | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,1 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mellkerület | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-123 | 123-129 | 129-135 | 135-141 | 141-147 |
| testmagasság | 196-204 |
| Készméret |
| ½ mellbőség | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Háta hossza | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| Ujja h. kézelővel | 68 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69 | 69,2 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70 | 70,2 | 70,4 | 70,6 |

Gyakorló mellesnadrág:

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 156-164 |
| Készméret |
| N. belső szárhossz | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | 70 | 69,5 | 69 | 68,5 | 68 | 67,5 | 67 | 66,5 | 66 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 164-172 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 | 71 | 70,5 | 70 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 172-180 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 81 | 80,5 | 80 | 79 | 78,5 | 78 | 77,5 | 77 | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 180-188 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 | 78 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 188-196 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 89,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 | 85,5 | 85 | 84,5 | 84 | 83,5 | 83 | 82,5 | 82 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |

| Etikett méret | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| derékkerület | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| testmagasság | 196-204 |
| Készméret |
| Belső szárhossz | 92,5 | 92 | 91,5 | 91 | 90,5 | 90 | 89,5 | 89 | 88,5 | 88 | 87,5 | 87 | 86,5 | 86 |
| ½ N. derékbőség | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| N. oldalhossz | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |

MŰSZAKI LEÍRÁS

póló, baseball sapka

1. Póló:

A gyakorló ruházat kiegészítőjeként hordható környakas rövid ujjú póló, 100%-ban előzsugorított pamut anyagösszetétellel, 185 g/m2 anyagsűrűséggel, narancssárga színben.

Hátrészén közepén „ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZET” fehér színű szitázott felirattal.

Mérettáblázat kiterített értékekkel (cm):

| méret | mellbőség (A) | magassága (B) |
| --- | --- | --- |
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2 XL | 66 | 81 |
| 3XL | 71 | 84 |
| ráhagyás | ± 2,54 | ± 2,54 |

2. Sapka:

Formaruhához:

Hat paneles baseball sapka, fémcsatos méretállítással, merevített első panellel, szatén izzadságelnyelő pánttal 100% pamutból fekete színben, egy méretben.

Nomex kivitelhez:

Hat paneles baseball sapka, fémcsatos méretállítással, merevített első panellel, szatén izzadságelnyelő pánttal, a védőruhával megegyező kivitelben egy méretben.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Téli ruházat (kabát+sapka)

Kabát

Leírás:

A fekete általános gyakorló ruházathoz igazodó, azonos kivitelű és anyagminőségű kevert szálas feketeszínű téli kabát.

Sapka

Leírás:

Egy méretben 95% pamut 5% elasztán anyagú fekete kötött téli sapka.

Méretek

A Fekete gyakorló „általános” védőruha dzsekihez tartozó mérettáblázatát alapján kell a méretet megadni.

14 M szolgálati bakancs

MŰSZAKI LEÍRÁS

- Külalak leírása:

Fekete színű, hidrofóbizált, teljesbarkás marhabőr felhasználásával gyártott, speciális száras lábbeli, fűzős kivitelben. A lábbelin félpáranként 12 db fűzőfül van, amelyek közül egy pár nyitott, a többi zárt kivitelű.

A fej- a szár- és a kéregrész teljes felületén a formatartást biztosító, termoplasztikus ragasztással rögzíthető vlies anyaggal van ellátva. A nyelv alsó része és a sarokhajlat betét hidrofóbizált kikészítésű l, 1-1,3 mm vastag marhabőrből készül. A kéregborító feletti sarokhajlat betét a járás közbeni kényelmet szolgálja, a nyomási pontok kialakulásának megakadályozásával. A békanyelv anatómiai formázása textilvázas, termoplasztikus anyaggal történik párnázott kivitelben, kialakítása a vízállóság figyelembevételével készül.

A lábbeli vízálláságat és vízgőzáteresztő képességet biztosító membránnal készül. A lábbeli szárrészén, a szártetőről a kéregrész átmenetéig és a kéregmerevítő vonalában körben, továbbá a nyelv formázott középrészén 6 mm vastag nyíltcellás habanyag alkalmazandó. Ez puha szártetőt és párnázott kialakítást biztosít a külső és belső bokarészen, valamint a vízgőz- és légáteresztést is segíti. A lábbeli antisztatikussága célszerűen, a foglalótalpbélés és talpbetéten keresztül biztosítható. A lábbeliben egy cserélhető, antisztatikus cérnával átvarrt betét kerül elhelyezésre.

A lábbeli csúszásbiztos, antisztatikus, olaj- és benzinálló talppal rendelkezik, amelynek járófelülete vulkanizált gumi, a járótalp és a felsőrész között energiaelnyelő PUR habanyag van, amely kényelmes járást biztosít. A talp felerősítése direktfröccsöntött eljárással készül, amely egyidejűleg a lábbeli alsórészének vízzáróságát is biztosítja A talp az orr-részen min. 16 mm-es, sarokrészen 15 mm-es felhajlással rendelkezik, mely kedvező lépő és gördülő mozgást biztosít.

- Felhasználható anyagok:

Fej-, szár-, kéregborító-, gallér-, fűző- és nyelv felső-rész:

Anyaga: feketeszínű, hidrofóbizált, teljesbarkás marhabőr, vastagsága 2,0-2,2 mm-es. A felsőbőr ismert káros anyagokat (pl. króm VI, azo-színezék, PCP) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak, továbbá az alábbi táblázatban feltüntetett minimum követelményeknek:

| Vizsgált tulajdonság | Vizsgálati módszer | Vizsgálati követelmény |
| --- | --- | --- |
| Bally-féle hajtogatás 10 kc Szárazon/nedvesen 20 kc 50 kc | MSZ EN 13512 | NS/NS NS/- NS/- |
| Színtartóság 20 c Száraz/nedves 50 c | MSZ EN ISO 11640 | 4/4 4/- |
| Dörzsállóság 20 c Száraz/nedves 50 c | MSZ EN ISO 11640 | NS/NS NS/- |

Fej-, szár- és nyelv alsórész bélés:

Anyaga: szürke színű, kopásálló, laminált, négyrétegű bélésanyag, amely vízállóságot és vízgőzáteresztő képességet biztosító köztes réteget tartalmaz. Névleges vastagsága l,l mm. A bélésanyag 200.000 ciklusig, az EN ISO 20344 szabvány szerint, száraz körülmények között vizsgálva nem sérülhet A  többrétegű, laminált textil bélésanyag ismert káros anyagokat (pl. azo-színezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat.

Szárgallér- és nyelv felsőrész bélés:

Anyaga: fekete színű, hálószerkezetű, poliészter bélésanyag.  Névleges vastagsága 0,5-0,7 mm. A textil bélésanyag ismert káros anyagokat (pl. azo-színezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat.

Nyelvalsó és sarokhajlat betét:

Anyaga: fekete színű, hidrofóbizált kikészítésű marhabőr, 1,1-1,3 mm-es vastagságban. A bőr ismert káros anyagokat (pl. króm VI, azo-színezék, PCP) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.

Foglalótalpbélés:

Izzadtságelnyelő-képességgel rendelkező vlies talpbélés, lágyékerősítővel és acéllágyékkal ellátva.

Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.

Cserélhető, anatómiailag formázott fedőtalpbélés:

Nedvességfelvevő- és légáteresztő-képességgel rendelkező, a lábfelőli oldalon kopásálló bőr réteggel ellátott vlies fedőtalpbélés. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak. A lábfelőli oldalon lévő anyag ismert káros anyagokat (pl. azoszínezék) nem, vagy csak a vonatkozó előírásokban szereplő határértékek alatt tartalmazhat.

Járótalp:

Oldalperemes, csúszásbiztonsági, olaj- és benzinállósági tulajdonságokkal rendelkező, direkt fröccsöntött PU/Gumi járótalp, amelynek lekerekítés nélküli a talp- és sarokmintázat­ profilja. A gumi felület kiváló csúszás-, kopás és hajtogatásálló tulajdonságokkal rendelkezzen, valamint 300 °C-ig kontakt hővel szemben ellenálljon.  A járás közbeni legördülő mozgást segítő speciális kialakítás az orr- és a sarokrészen. Megfelelő védelmet biztosítson a hideggel és a meleggel szemben, továbbá jó energiaelnyelő­ képességgel rendelkezzen. Tartós tapadást képezzen a foglalótalpbéléssel- különösen- a vízállóság biztosítása érdekében. Az egyéb tulajdonságok szempontjából feleljen meg az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak.

Egyéb kellékanyagok:

Habanyagok

A fej-, a nyelv- és szárrészen lévő habanyag 6 mm vastagságú, nyitott cellás kialakítású, így légáteresztő tulajdonságú.

Fűzőszemek

A fél pár lábbelin 5 pár zárt és l pár nyitott fém fűzőkapocs biztosítja a megfelelő lábra rögzítést. A fém fűzőfülek nikkelmentesek, és nem rozsdásodnak.

# Cipőfűző

A víztaszító tulajdonságú poliészterből készült fekete színű, gömbfűző, mérete 43-as méretig min. 150 cm, a 44-es méret felett min. 160 cm.

# Varrócérna

A víztaszító tulajdonságú poliészterből készült fekete színű, varrócérna. Nm 20/3 finomságú.

# Orrmerevítő

Termoplasztikus anyag.

# Kéreg

Rostműbőr, a kaptához megfelelően illeszkedő, kéreganyag.

# Kierősítő, vlies

A vlies anyag, egyik oldalán termoplasztikus ragasztóval ellátott.

- Méretelőírások:

A lábbeli méretezése 36-50 közötti francia (EUR) számozásban készül.

A belső szármagasság középméretű lábbelinél (a foglaló talpbéléstől mérve) 178 cm.

- Megjelölés, csomagolás:

Megjelölés:

A lábbelin szerepeltetni kell a termék nevét (modellszáma), az anyagösszetételre utaló jelölést, méretjelölést, a vonatkozó szabványszámot a védelmi képesség jelével együtt.

A lábbeli feleljen meg a jelen műszaki leírásban, azon belül az MSZ EN ISO 20347:2012 szabványban foglaltaknak, továbbá rendelkezzen az alábbi védőképességekkel és EK­ típustanúsítvánnyal.

EK-típustanúsítvány szerint kategória: 2-es.

Védelmi fokozat és védelmi képesség: 02, SRC, HI, CI, WR, HRO, FO

A követelményeknek való megfelelőséget a lábbelin a szabványszám, a védelemi szint és képességek feltüntetésével kell jelezni.

Védelmi képességek betűjelzéseinek magyarázata:

- SRC (a talp csúszással szembeni képessége)

-HI (meleg elleni szigetelés),

- CI (hideg elleni szigetelés),

- WR (vízálló lábbeli),

- HRO (talp kontakt hővel szembeni ellenállása),

- FO (fűtőolajjal szembeni ellenállás).

Csomagolás:

A lábbeliket páranként, címkével ellátva kell (egység) kartondobozba csomagolni, mellékelve a lábbeli tulajdonságainak megfelelő ápolási és kezelési útmutatót. A dobozon fel kell tüntetni:

- a termék megnevezését,

- a termék méretjelölését,

- a gyártó nevét,

- a termék származási helyét,

- a gyártási évszámot,

- a vonalkódot (amennyiben a vevő kéri).

Öt darab egységdobozt kell egy gyűjtődobozba helyezni, amelyen ugyanazon adatokat kell feltűntetni, mint az egységdobozon, kiegészítve a mennyiséggel. Egy gyűjtődobozba csak egyféle méret kerülhet, kivéve a töredék mennyiséget. A készterméken és a dobozon a műszaki leírásban nem szereplő, de a hatályos jogszabályokban előírt egyébjelölést is alkalmazni kell.

Modellrajz

Műszaki mentősisakhoz

MŰSZAKI LEÍRÁS

Sokoldalú könnyű kialakítású félsisak, amely kifejezetten alkalmas az műszaki mentéshez (EN 16473), az erdőtűzoltás és szabadtéri tűzoltáshoz (EN 16471), valamint megfelel a fejvédők kajakozók és sekély vízi sportolók részére szóló (EN 1385) szabványnak.

Tulajdonságok:

- könnyű kialakítás („S” méret 500 g);

- 3 irányban állítható belső kialakítás;

- több féle választható kiegészítő (arcvédő, nyakvédő, téli bélés);

- jó hallást biztosít;

- egyedi burok kialakítás (ellenálló és könnyű) jó ütés elnyelési képességgel;

- méretek a fej körkerületén mérve „S” 50-56 cm

„M” 56-59 cm

„L” 59-63 cm

MŰSZAKI LEÍRÁS

Esővédő (kabát+nadrág)

Formai kialakítás:

Kétrészes esővédő, vízálló és szélálló öltöny, 3/4-es esőkabát gallérba hajtott kapucnival és rugalmas derekú nadrággal, nem ropogó szövet, kettő széles mellső zsebhajtókával védve a víz bejutásától, az ujján patenttal állítható

Alapanyag, színválaszték:

PU réteggel bevont 100% poliészter, sötétkék színben kabát részén fényvisszaverő csíkkal.

Méretek:

S-3XL

MŰSZAKI LEÍRÁS

Melles Csizma

Nagy teljesítményű PVC/nitril biztonsági melles csizma acél orrmerevítővel és talplemezzel (S5). Fekete felsőrésszel, színkódolt piros talppal, a védőképesség könnyű felismeréséhez. Választható méretek 37-47.

  állítható pántok

  zsinórral állítható derék

  rozsdamentes acél bújtatók

  PVC/Nitril – talp F06

  EN ISO 20345:2011

MŰSZAKI LEÍRÁS

Vágás biztos védőruha (kabát+nadrág) láncfűrésszel végzett munkához

Ajánlott terület:

Védőruházat láncfűrésszel végzett munkához, EN 340:2004 és EN 381-5:1997 szabványoknak, védett felület A-ellenállóképesség 1. osztály- CE+FPA

Formai kialakítás:

A kabát rövid gallérral, polár béléssel, baloldalt zipzáras mellzsebbel, jobboldalt zseb telefonnak tépőzáras hajtókával, cipzár elöl patentos hajtókával, karon zseb, kabátujj rugalmas belső mandzsettával, háton bővítés, szellőző hátrésszel.

A nadrág derékrésze gumis ki alakítású, eleje középen húzózárral és egy patenttal, a zsebnyílás tépőzárral záródik, mely a csípő két oldalán helyezkedik el.

Alapanyag, színválaszték:

53% polyamid, 47% pamut,

bélés – 68% poliészter, 32% polipropilén

sötétzöld, narancssárga színben

Méretek:

46–68

MŰSZAKI LEÍRÁS

Mentőmellény

Leírás:

Teljesen automata mentőmellény 3001-es felfújó mechanikával. A védőhuzat erős nylon anyagból készült. Nagyon könnyű és tömör kivitel. A tömlő és a védőhuzat különálló és kopás vagy szakadás esetén egymástól függetlenül ki tudja cserélni. A mentőmellény kiegészíthető SPR védőhuzattal.

A Hajózási Szabálynak megfelelő. Nehéz munkához, munkamellénynek tökéletes. 
160N/32g patronnal. Élénk narancssárga tömlő, kék védőhuzattal.

Standard felszerelés: ágyékheveder szem, síp. Elől csatos zárás.